Приложение

к Постановлению

администрации п.Нарышкино

от 25.06.2013 г.   № 62

Схема теплоснабжения п.Нарышкино

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Функциональная структура теплоснабжения. | 4 |
| Источники тепловой энергии | 5 |
| Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. | 12 |
| Зоны действия источников тепловой энергии. | 13 |
| Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии. | 14 |
| Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 14 |
| Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. | 15 |
| Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. | 16 |
| Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения | 18 |
| Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления | 18 |
| Глава 3 Мероприятия по оптимизации и развитию системы теплоснабжения города. | 19 |
| Глава 4. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | 19 |

Общие положения.

  - Схема теплоснабжения муниципального образования п.Нарышкино  Урицкого района на период до 2020 года (далее - Схема) разработан на основании  статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований  к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

-      Генеральный план п. Нарышкино;

-      материалы теплоснабжающей организации поселка ( документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение муниципального образования п.Нарышкино  Урицкого района  осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные газовые котлы.

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселка  являются: котельные «ЦРБ», «Школа-интернат» , «КБО», «Райпо», «Школа №1», «Кинотеатр», «Д/К», «СХХ», «ПМК».

Котельные «ЦРБ», «Школа-интернат», «КБО», «Райпо», «Школа №1», «Кинотеатр», «Д/К», «СХХ», «ПМК» являются муниципальной собственностью Урицкого района и переданы Урицкому МУП «Теплоэнерго» в хозяйственное ведение.

Протяженность тепловых сетей Урицкого МУП «Теплоэнерго» составляет 7,9  км, из них в надземном исполнении  6,3  км, что составляет   80   % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 1,6 км, что составляет  20   % от общего количества теплотрасс.

Общий износ тепловых сетей составляет от 48 до 80%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет.

В структуру Урицкого МУП «Теплоэнерго» входят 9 котельных, работающих на газообразном топливе и отапливающих потребителей п.Нарышкино. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 16  Гкал/час.

  - Урицкое МУП «Теплоэнерго» снабжает тепловой энерги  85 абонентов,   316   жителей. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 30. Приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры нет, т.к.согласно п.1ст.13 Федерального закона № 261 от 23.11.2009 года  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» на объектах, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гккал/час, требования к установке приборов учета  не применяются

Кроме централизованного теплоснабжения на территории поселка отопление потребителей осуществляется природным газом по централизованным сетям.

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Орел». Потребителями являются граждане, проживающие в многоквартирных домах,  индивидуально стоящих зданиях, а также  учреждения и организации.

  - Источники тепловой энергии

1.2.1.. Источники теплоснабжения  Урицкого МУП «Теплоэнерго»

Урицкое МУП «Теплоэнерго» является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в ее ведении,  её передачу и распределение между потребителями по   сетям, также находящимся в ведении  Урицкого МУП «Теплоэнерго». Организация осуществляет свою хозяйственную деятельность в п. Нарышкино по адресу ул. Чапаева,10. Основной задачей является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Оборудование водогрейных  котельных и тепловые сети от нее выполнены для работы по  открытой  схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95 / 70 о С (со срезкой на 120/70 о С).

Распределение производства тепловой энергии по установленной мощности источников выглядит следующим образом:

- до 3-х  Гкал –  100%  (9 котельных).

В  хозяйственном ведении Урицкого МУП «Теплоэнерго», в эксплуатации находятся   9 газовых  котельных п.Нарышкино  и тепловые сети п.Нарышкино  .

На газовые котельные  газ подаётся из газораспределительных сетей п.Нарышкино.

Температурные графики подготовки теплоносителя на котельных представлены в таблице № 1.

Таблица №1

| Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- |
| Урицкое МУП «Теплоэнерго» |
| п.Нарышкино |
| ЦРБ | 49/44 С |
| Школа-интернат | 55/46С |
| КБО | 58/50 С |
| Райпо | 55/45 С |
| Школа №1 | 49/42 С |
| Кинотеатр | 55,/47 С |
| Д/К | 52/43 С |
| СХХ | 57/49 С |
| ПМК | 52/48 С |

Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки представлена в таблицах  № 2

Таблица № 2

| Наменование системы теплоснабжения населённого пункта | присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. | 2011г | 2012г. |
|  | на отоп.-вент | на отоп.-вент | на отоп.-вент | на отоп.-вент |
| Котельные Урицкого МУП «Теплоэнерго» | 10,6 | 10,4 | 9,4 | 8,4 |

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2012 составляет  22060  Гкал  которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». По юридическим лицам полезный отпуск рассчитан в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004 и температурой наружного воздуха – 2,6 0С (СНиП).

Прогнозируемый полезный отпуск на 2013 год  принят на уровне  плана 2012 года. Это обусловлено следующим: во исполнение  Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (2007-2010 гг.), а в летний период, в связи с отсутствием данных от Гидрометеобюро, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Орла.

Таблица № 2

| Месяц | По СНиП 0 С | 2007 г.0 С | 2008 г0 С | 2009 г.0 С | 20010г.0 С | 2011 г.0 С | Средняя температура за последние пять лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -9,7 | -11,3 | -7,0 | -6,7 | -16,8 | -9,2 | -10,2 |
| Февраль | -8,8 | -8,8 | -2,6 | -5,3 | -7,5 | -12,7 | -7,4 |
| Март | -4,0 | -4,0 | -2,7 | -1,7 | -2,6 | -3,8 | -2,9 |
| Апрель | +5,6 | +4,2 | +4,8 | +4,8 | +8,2 | +3,7 | 5,1 |
| Октябрь | +5,1 | +5,1 | +3,2 | +6,2 | +3,2 | +5,8 | 4,7 |
| Ноябрь | -0,9 | -1,8 | -2,1 | +2,1 | +3,9 | -0,8 | -1,3 |
| Декабря | -5,6 | -2,3 | -2,8 | -7,3 | -6,5 | -0,6 | -3,9 |
| Средняя за ОЗП, 0С | -2,6 | -2,7 | -1,3 | -1,1 | -2,6 | -2,5 | -2,3 |

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Температура грунта принята равной + 50С; температура холодной воды + 50С в отопительный и летний период соответственно.

Таблица № 3

| Месяц | Число часов работы | Температура, 0С |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительный период | Летний период | Грунта | Холодной воды | Температура наружного воздуха г. Орла | Температура наружного воздуха п.Нарышкино |
| Январь | 744 |  | 5 | 5 | -9,6 | -11,1 |
| Февраль | 672 |  | 5 | 5 | -9,5 | -10 |
| Март | 744 |  | 5 | 5 | -1,3 | -4,3 |
| Апрель | 552 | 91 | 5 | 5 | 5,9 | 4,9 |
| Май |  | 403 | 11 | 15 | 12,2 | 12,2 |
| Июнь |  | 390 | 11 | 15 | 16,6 | 16,6 |
| Июль |  | 403 | 11 | 15 | 17,9 | 17,9 |
| Август |  | 403 | 11 | 15 | 16,4 | 16,4 |
| Сентябрь |  | 390 | 11 | 15 | 10,7 | 10,7 |
| Октябрь | 744 |  | 5 | 5 | 5,5 | 3,7 |
| Ноябрь | 720 |  | 5 | 5 | -0,2 | -2,7 |
| Декабрь | 744 |  | 5 | 5 | -5,0 | -7,5 |
| Среднегодовые значения | 4920 | 2080 | 7,5 | 9,17 | 4,96 | 2,7 |
| Среднесезонные значения | Отопительный период | 5 | 5 | -2,0 | -3,9 |
|  | Летний период | 11 | 15 | 14,7 | 14,76 |

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Орла и составила 205  суток.

Полезный отпуск по п.Нарышкино сформирован в размере 19707          Гкал, в том числе по населению   -7012  Гкал:

по юридическим лицам: 12695 Гкал

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004

по населению:

- по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным  решением Урицкого районного Совета народных депутатов № 24-ГР от 30 ноября 2007 года.

Основное оборудование котельной « ЦРБ»

Котлы « Брянец -      » 2.1 – 3 шт

Насосы сетевые:

К 45/30  -2шт

Насосы подпитки тепловых сетей:

- насос К8 х18– 2 шт.;

- насос К45-30– 1 шт.

-вентилятор  ВЦ 14 42 -02-01 -1шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

- фильтры катионитовые– 2шт.,

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1989г., износ составляет 80%.

Оборудование  котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по  открытой  схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95/ 70 о С.

Основное оборудование котельной «Школа-интернат»:

Котлы КВС-2 -3 шт

Насосы сетевые  К45 х30 -2 шт

Насосы подпитки тепловых сетей :

-насос К20 х30 -1 шт

-насос К 45 х30 -1 шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки :

-фильтры катионитовые-2 шт

Оборудование котельной и тепловые сети    от нее выполнены в 1974 г, износ составляет 85 %

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95/70  С

Основное оборудование водогрейной котельной «Райпо»:

Котлы « Факел Г» -2шт

Насосы сетевые :

-насос    К80х50х160 -1шт

Насосы подпитки тепловых сетей:

-насос  К45х30 -1шт

Вентилятор ВЦ 14 46-2-01 -1шт

Дымосос ДН 3,5 -1 шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки :

-фильтры катионитовые-2 шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в1992 г., износ составляет 80 %.

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С

Основное оборудование котельной «Школа№1»

Котлы « КВС -2» -3шт

Насосы сетевые :

-насос К 180х100х300-1шт

Насосы подпитки тепловых сетей :

-насос  К 8 х18 -1шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки :

-фильтры катионитовые -2шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1987 г, износ составляет 85 %.

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С.

Основное оборудование котельной «Кинотеатр»

Котлы « Факел « -2шт

Насосы сетевые :

-насос К80 х50 х160 -1шт

Насосы  подпитки тепловых сетей:

-насос К20 х30 -1 шт

Вентилятор ВЦ  14-46-2,01 -1шт

Дымосос ДН 3,5 -1шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

-фильтры катионитовые -2шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1991г , износ составляет 80 %.

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С.

Основное оборудование котельной «ДК»

Котлы « НР-18» -2 шт

Насосы сетевые :

-насос  К 45 х30 -1 шт

Насосы подпитки тепловых сетей:

-насос К  8х18 -1шт

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

-фильтры  катионитовые -2 шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1986 г., износ составляет            85%.

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С.

Основное оборудование котельной «СХХ»

Котлы « Факел Г « -3 шт

Насосы сетевые :

-насос  К80 х50х200 -1шт

-насос К 80 х50 хх100 -1шт

-насос  К 45 х30 -1шт

Насосы подпитки тепловых сетей :

-насос К 20 х30 -1шт

Дымосос ДН 3,5 -2 шт

Вентилятор ВЦ 1462-02-01 -1шт

Оборудование   химической  очистки и водоподготовки:

-фильтры катионитовые -2 шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1992 г., износ составляет 80 %

Оборудование котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при  расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С.

Основное оборудование котельной «ПМК»

Котлы « Факел Г» т-3 шт

Насосы сетевые:

-насос К 80-50-200 -1шт

Насосы подпитки тепловых сетей :

-насос К 20-30 -1 шт

Вентилятор ВЦ 14 46 -02- 01-1шт

Дымосос ДН 3,5 -1шт.

Оборудование химической очистки и водоподготовки:

-фильтры катионитовые -2 шт

Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети выполнены в 1991г., износ составляет 80 %.

Оборудование котельной             и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды -95/70 С.

1.2.5. Источник теплоснабжения – газоснабжение.

Природный газ с Q=8000ккал/нм3 γ =0,67кг/м3 поступает в поселок от магистрального газопровода высокого давления. Далее при помощи магистральных сетей высокого давления распределяется по поселку. Отбор газа потребителями происходит при помощи сетей низкого давления P ≤ 0,005 МПа, подключенных к магистрали высокого давления через ГРП и ГРПШ.

Сеть газовых магистралей высокого давления кольцевая с тупиковыми ответвлениями.

Системой газоснабжения для отопления оборудованы как индивидуальные дома потребителей, так и многоквартирные дома.

а) Количество многоквартирных домов с централизованным отоплением на территории поселка составляет     30  .  Это дома:

| 1 | ул. Ленина 21 |
| --- | --- |
| 2 | ул.Ленина 118 |
| 3 | Ул.Некрасова 2 |
| 4 | Ул.привокзальная 2 |
| 5 | Ул.Привокзальная 3 |
| 6 | Ул.Привокзальная 4 |
| 7 | Ул.Чапаева 2 |
| 8 | Ул.Чапаева 3 |
| 9 | Ул.Чапаева 4 |
| 10 | Ул.Чапаева 5 |
| 11 | Ул Чапаева 18 |
| 12 | Ул..Чапаева 20 |
| 13 | Ул.Микрорайон 1 |
| 14 | Ул.Микрорайон 1 а |
| 15 | Ул.Микрорайон 2 |
| 16 | Ул.Микрорайон Строителей 2 |
| 17 | Ул.Микрорайон Строителей 4 |
| 18 | Ул.Микрорайон Строителей 5 |
| 19 | Ул. Микрорайон Строителей 9 |
| 20 | Ул.Микрорайон Строителей 11 |
| 21 | Ул .Пер. Лесной 1 |
| 22 | Ул.Пер.Лесной 2 |
| 23 | Ул. Садовая 20 |
| 24 | Ул.Садовая 1а |
| 25 | Ул.Садовая 2а |
| 26 | Ул.Садовая 3а |
| 27 | Ул.Садовая 4 а |
| 28 | Ул. Садовая 5а |
| 29 | Ул.Садовая 6а |
| 30 | Ул.Садовая 18 |

в). Количество частных домов с отопительными газовыми котлами на территории п.Нарышкино  составляет - 922  .

1.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Тепловые сети п.Нарышкино находятся в хозяйственном ведении Урицкого МУП «Теплоэнерго».. Система тепловых сетей  -  открытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении    7919      м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная канальная       -       1599 м 20    %)

- надземная                         -  6318     м  80 ( %)

Характеристика тепловых сетей по годам постройки и ввода в эксплуатацию следующая:

- до 1990г.                   – 5067м (64 %)

- 1990-1998г.г.            –            2850 м (36 %)

- после 1998г.    -  0

Таблица № 4

Общая техническая характеристика

тепловых сетей.

| № участка | Условный диаметр Dуi | Протяжен- ность сетей L, (м) | Количество тепло-вых камер Ni | Количество труб в тепловой сети шт. | Тепло- носи-тель | Способ прокладки трубопровода | Сроки ввода в эксплуатацию тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1959-1990 | 1990-1998 | 1998-2003 | 2004 и далее |
| 1 | 32 | 20 |  | 2 | вода | надзем | 20 |  | - | - |
| 2 | 40 | 377 |  | 2 | вода | Надзем подзем | - | 217 160 | - | - |
| 3 | 50 | 648 |  | 2 | вода | Надзем. подзем | 475 173 |  |  |  |
| 4 | 57 | 2579 |  | 2 | вода | Надзем подзем | 1636 65 | 102 776 |  |  |
| 5 | 76 | 280 |  | 2 | вода | Надзем подзем | 61 4 | 215 |  |  |
| 6 | 89 | 714 |  | 2 | вода | Надзем подзем | 424 57 | 213 20 |  |  |
| 7 | 80 | 196 |  | 2 | вода | надзем | 196 |  |  |  |
| 8 | 100 | 1614 |  | 2 | вода | Надзем Подзем | 1008 65 | 410 131 |  |  |
| 9 | 114 | 351 |  | 2 | вода | надзем подзем | 279 72 |  |  |  |
| 10 | 150 | 435 |  | 2 | вода | Надзем подзем | 377 18 | 40 |  |  |
| 11, | 159 | 703 |  | 2 | вода | Надзем подзем | 109 28 | 536 30 |  |  |
| ИТОГО | 7917 | - |  |  |  | 5067 | 2850 | - | - |

Теплоснабжение п.Нарышкино осуществляется по 2-трубной сети. Отопление: 2-трубная система с температурным отопительным графиком 95-70°С с непосредственным присоединением, закрыта

На предприятии Урицкое МУП «Теплоэнерго» для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении Урицкого МУП «Теплоэнерго», проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через не плотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в хозяйственном ведении Урицкого МУП «Теплоэнерго», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.

1.3.2. Бесхозяйные сети.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования поселок  Нарышкино бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.4.Зоны действия источников тепловой энергии.

    - Урицкое МУП «Теплоэнерго» является основным поставщиком тепловой энергии  для нужд поселка.

Теплоснабжение потребителей поселка  обеспечивают котельные:

«ЦРБ»: осуществляет отпуск тепловой энергии единственному потребителю БУЗ «Нарышкинская ЦРБ» и обеспечивает тепловой энергией один многоквартирный дом.

«Школа-интернат» : обеспечивает тепловой энергией   итнтернат  для детей сирот и два многоквартирных дома.                                                                                                             «КБО» :  обеспечивает теплоснабжение в объектах   Детский /сад №2, Реабилитационный центр,  Отдел федерального казначейства и  5 многоквартирных жилых домов.

«Райпо»: обеспечивает тепловой энергией : Пенсионный фонд, Детский сад  №1,архив, магазин «Престиж», административное здание ВДПО, Урицкое райпо, «ООО Мультифарм», узел связи, административное здание регистрационного управления, «Почта России», Бытсервис, Железнодорожный вокзал , ЗАО Тандер , «Орелзооветснаб», ип Тарасова, и три многоквартирных жилых дома.                                                                                                                  «Школа № 1» обеспечивает тепловой энергией :  здание суда, Роно,Школа №1, Администрация  Урицкого района, Управления сельского хозяйства ,Цсон, Земельно- кадастровая  палата  и  четыре  многоквартирных жилых дома.

«Кинотеатр» обеспечивает тепловой энергией: молодежный центр «Юность», библиотеку, школу №2, Профессиональное училище и  два многоквартирных жилых дома,

«Д/К»  обеспечивает теплоснабжение  : Краеведческий музей, Дом культуры, Музыкальная школа, Школа искусств, Дом молодежи.

«СХХ» -  обеспечивает теплоснабжение: поселковая баня, шесть  многоквартирных жилых домов

«ПМК»  обеспечивает теплоснабжение  : Райвоенкомат, Ветбаклаборатория, Биохимотдел и пять  многоквартирных домов.

1.5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

– обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», решением Урицкого районного Совета народных депутатов № 24-ГР от 30 ноября 2007 года    установлены нормативы потребления тепловой энергии для населения поселка  на отопление.

Норматив потребления , Гкал на 1 кв.м. в течение года.

Таблица 3.6

|  | Норма расхода в год |
| --- | --- |
| Центральное отопление на 1кв.метр площади | 0,235 |
| Горячее водоснабжение на 1 человека | 1,68 |

1.6.Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2012 год.

Таблица №5

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Тепловая мощность источника нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. |
| 1 | ЦРБ | 2,1 | 1,6 | 0,01 |  |
| 2 | Школа-интернат | 1,7 | 1,01 | 0,01 |  |
| 3 | КБО | 1,2 | 0,96 | 0,01 |  |
| 4 | Райпо | 1,6 | 0,95 | 0,01 |  |
| 5 | Школа №1 | 1,8 | 0,95 | 0,01 |  |
| 6 | Кинотеатр | 1,6 | 0,93 | 0,01 |  |
| 7 | Д/К | 1,2 | 1,05 | 0,01 |  |
| 8 | СХХ | 2,4 | 2,0 | 0,01 |  |
| 9 | ПМК | 2,4 | 2,24 | 0,01 |  |

Расчет дефицита/ резерва мощности котельных

Таблица №6

| № п/п | Наименование котельной | Максимальная производительность | Фактическая производительность | Фактическая загрузка | Резерв/дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |
| 1 | ЦРБ | 2,1 |  | 0,5 | 1,6 |
| 2 | Школа-интернат | 1,7 |  | 0,69 | 1,01 |
| 3 | КБО | 1,2 |  | 0,24 | 0,96 |
| 4 | Райпо | 1,6 |  | 0,65 | 0,95 |
| 5 | Школа №1 | 1,8 |  | 0,85 | 0,95 |
| 6 | Кинотеатр | 1,6 |  | 0,67 | 0,93 |
| 7 | Д/К | 1,2 |  | 0,15 | 1,05 |
| 8 | СХХ | 2,4 |  | 0,40 | 2,0 |
| 9 | ПМК | 2,4 |  | 0,16 | 2,24 |

Таким образом в поселке   наблюдается резерв мощности в теплоснабжении.

1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица №7

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Норматив ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| ЦРБ | Природный газ | 8000 | Нет | 1812 | 165,7 | 300, | 263 |
| Школа-интернат | Природный газ | 8000 | Нет | 2138 | 165,7 | 354 | 311 |
| КБО | Природный газ | 8000 | Нет | 936 | 165,7 | 155 | 136 |
| Райпо | Природный газ | 8000 | Нет | 2261 | 162,9 | 368 | 323 |
| Школа №1 | Природный газ | 8000 | Нет | 2123 | 165,7 | 352 | 308 |
| Кинотеатр | Природный газ | 8000 | Нет | 1875 | 162,9 | 305 | 268 |
| Д/К | Природный газ | 8000 | Нет | 546 | 165,7 | 91 | 79 |
| СХХ | Природный газ | 8000 | Нет | 1743 | 162,5 | 283 | 248 |
| ПМК | Природный газ | 8000 | нет | 1299 | 162,9 | 212 | 186 |

1.8. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов по оплате тепловой энергии за 2010 - 2012 годы.

Таблица №8

Тарифы на 2010 год

| Наименование теплоснабжающего предприятия | Период действия тарифа | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб/Гкал без НДС | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Урицкое МУП «Теплоэнерго» | с 01.01.10 | 1160,70 | Приказ №811- Т от 20. 11.2009г. Управления по тарифам Орловской области |

Тарифы на 2011 год

| Наименование теплоснабжающего предприятия | Период действия тарифа | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб/Гкал без НДС | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Урицкое МУП «Теплоэнерго» | с 01.01.11 | 1334,30 | Приказ № 698-Т от 23 .11.2010г. Управления по тарифам Орловской области |

Тарифы на 2012 год

| Наименование теплоснабжающего предприятия | Период действия тарифа | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб/Гкал без НДС | Реквизиты правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Урицкое МУП «Теплоэнерго» | с 01.01.12 | 1334,30 | Приказ №1046 -Т от 22 .11.2011г. Управления по тарифам Орловской области |
| Урицкое МУП «Теплоэнерго» | с 01.08.12 | 11493,0 | Приказ № 1046-Т от 22 .11.2011г Управления по тарифам Орловской области |

Структура тарифов на тепловую энергию за 2012 год.

Урицкое МУП «Теплоэнерго»

| № п/п | Наименование показателя | Плановый показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 26425 |
| 1 | Выручка (тыс. рублей) | 30863,21 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 30472,51 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | -0 |
| 2.2. | расходы на топливо всего(см.табл.2.1) | 14309,48 |
| 2.3. | расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 3435,80 |
|  | средневзвешенная стоимость 1кВт•ч | 750,5 |
|  | объем приобретения, т.кВт | 4,58 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 183,37 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | 35,90 |
| 2.6. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 3989,2 |
| 2.7. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 201,50 |
| 2.8. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 6130,20 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 5576,47 |
| 2.9. | общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 1586,2 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1393,14 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 289,27 |
|  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса3 | 311,60 |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 390,70 |
| 4. | Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 130,7 |
|  | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 130,7 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается из-за отсутствия утвержденных инвестиционных программ по увеличению мощности объектов теплоснабжения и (или) пропускной способности сети.

Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения.

  - Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления .

В связи с переводом предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда п.Нарышкино  на индивидуальное отопление  прирост выработки тепловой энергии Урицкого МУП «Теплоэнерго» не планируется.

Глава 3. Мероприятия по оптимизации и развитию системы теплоснабжения поселения.

а) Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче ежегодно на  0,2%;

б) Проведение работ по замене трубопроводов тепловых сетей с применением труб с ППУ изоляцией.

в)  Строительство блочно-модульных котельных взамен  существующих котельных с низким коэффициентом полезного действия с целью повышения эффективности системы теплоснабжения и увеличения степени надежности и качества услуг теплоснабжения;

.

Глава 4. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией п.Нарышкино (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить  единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем  теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями :

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время Урицкое МУП «Теплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве хозяйственного ведения источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в п.Нарышкино и более 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - Урицкое МУП «Теплоэнерго» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию п.Нарышкино  Урицкое МУП «Теплоэнерго».