РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УРИЦКИЙ РАЙОН

ОРГАН  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  П.Г.Т. НАРЫШКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.                                                                                            № 189

п. Нарышкино

Об утверждении муниципальной

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

городского поселения Нарышкино

Урицкого района Орловской области

до 2025 года.

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                С.А. Завершинский

Приложение к постановлению

администрации пгт. Нарышкино

№____от _______20___г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАРЫШКИНО

УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2025 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Нарышкино Урицкого района Орловской области на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; -Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; -Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; -«Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом -Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г.; -«Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; -Устав поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области (утвержден решением Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов от 22.06.2005 года №07/31-2ПС); -Схема территориального планирования муниципального образования городского поселения Нарышкино; -Проект генерального плана муниципального образования городского поселения Нарышкино; -Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Нарышкино (утверждены Решением Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов от 07.06.2012 г. №46/13-4ПС); |
| Заказчик Программы: | Администрация п.г.т. Нарышкино Урицкого района Орловской области |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области; -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области; -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования городского поселения Нарышкино; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2025 году): | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: -аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; -износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: -отсутствует централизованная система водоотведения; - используются локальные емкости; - необходимо проведения мероприятий по обеспечению канализацией жителей городского поселения Нарышкино. Система газоснабжения: -обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2018-2025 годы |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2018-2025 гг. составляет _________________ К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет Орловской области; -бюджет Урицкого муниципального района; -бюджет поселка Нарышкино; -средства предприятий; -прочие источники финансирования |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области до 2025 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 года №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей городского поселения. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области на период 2018–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области;

- разработка 	мероприятий 	по 	комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования городского поселения Нарышкино, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

- проекта 	генерального 	плана 	муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино;

- программа энергосбережения и повышение энергической эффективности на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино на 2018-2025 гг.

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРЫШКИНО

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

### муниципального образования городского поселения Нарышкино

#### 2.1.1. Теплоснабжение

Схема теплоснабжения пгт. Нарышкино

Урицкого района Орловской области

Содержание схемы:

1). Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

2). Источники тепловой энергии;

3). Тепловые сети и сооружения на них;

4). Зоны действия источников тепловой энергии;

5). Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии;

6). Баланс теплоносителя;

7).Топливные балансы источников  тепловой энергии система обеспечения топливом;

8). Технико-экономические показатели теплоснабжающих и           теплосетевых организаций;

9). Тарифы на тепловую энергию;

10). Описание существующих технических и                 технологических проблем в системах теплоснабжения;

11). Перспективное потребление тепловой энергии на цели  теплоснабжения;

12). Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

13). Предложения по новому строительству и реконструкции                 тепловых сетей»;

14). «Перспективные топливные балансы»

1). « Существующее положение в сфере  производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

На территории поселка находятся  6 котельных

Из них 6 находятся в хозяйственном  ведении  в теплоснабжающей организации Урицкое МУП «Теплоэнерго» :

- котельная №1 « Кинотеатр» источник  централизованного теплоснабжения.

- котельная № 2 « Школа» источник централизованного теплоснабжения.

- котельная № 3 « Школа» - интернат» источник централизованного теплоснабжения.

- котельная № 4  «Райпо»   источник централизованного теплоснабжения.

- котельная № 5 «Дом культуры « источник централизованного теплоснабжения.

- котельная № 6 « ЦРБ» источник централизованного теплоснабжения.

2). «Источники тепловой энергии».

Котельная № 1 «Кинотеатр»

оборудование: котлы –   Факел-Г -2шт, насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 1,6 Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности : 0,66Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,04гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1989г.

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности :0,9Гкал/час.

Котельная № 2 « Школа»

оборудование: котлы –Факел-Г -1 шт ,Ферроли -1шт,  насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 1,58  Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности :  1,03 Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,04 гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1970г.2014г

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности :0,51 Гкал/час.

Котельная № 3 « Школа-интернат»

оборудование: котлы – КВС-2 -2шт,  насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 1,7   Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности :  0,66 Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,04 гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1974г

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности :1  Гкал/час.

Котельная № 4  « Райпо»

оборудование: котлы – Факел-г -2шт,  насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 1,6  Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности :  0,61 Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,04 гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1977г

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности :0,95  Гкал/час.

Котельная № 5  « Дом культуры»

оборудование: котлы – КВС-1шт. ,Ферроли-1шт, насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 0,885  Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности :  0,15 Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,02 гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1986г,2014г

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности :0,715  Гкал/час.

Котельная № 6 « ЦРБ»

оборудование: котлы – Брянец 2шт, насос

параметры установленной  тепловой  мощности: 2,0  Гкал/час

параметры  присоединенной тепловой мощности :  0,41 Гкал/час

потребление тепловой энергии на собственные нужды : 0,05 гкал/час

срок ввода в эксплуатацию оборудования : 1991г

способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети:   расчетный

резерв  тепловой мщности : 1,54  Гкал/час.

3). « Тепловые сети и сооружения на них»

Котельная №1 « Кинотеатр»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата, рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы ,контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:16,8%

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии-1 теплосчетчик

Котельная №2  «Школа»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата,рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:18,8 %

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии- 5 теплосчетчиков.

Котельная №3  «Школа-интернат»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата, рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:13,7%

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии- 3 теплосчетчика

Котельная № 4  «Райпо»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата,рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:26,8%

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии- 8 теплосчетчиков

Котельная № 5 «Дом культуры»»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата, рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: 33,7%

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии- 0 теплосчетчиков

Котельная № 6 «ЦРБ»

Параметры тепловых сетей

Тип изоляции : мин.вата,рубероид

Тип прокладки : подземная и надземная

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных ремонтов:  пробные шурфы, контрольные вырезы т/сети

Описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей: 1 раз гидравлические

Описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях: 15,4%

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии- 3 теплосчетчика

4). «Зоны действия источников тепловой энергии»

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 1 «Кинотеатр» входят здания –

- училище ;

-кмц « юность»4

- Нарышкинская школа № 2

- индивидуальный предприниматель Стародубцев;

- библиотека

- ул. Ленина 118

-ул. Некрасова

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 2 « Школа» входят здания – суд, казначейство, областной ЦСЗН,  адм.здание РОНО, школа №1, детский сад №2, администрация п.Нарышкино,  администрация Урицкого района, КЗОН, админ.здание кадастра и картографии, ул.Чапаева 18, ул.Чапаева20, ул.Чапаева5,ул.Чапаева4, ул.Чапаева2 ,ул.Чапаева3,ул.Микрорайон д.1а.гараж администрации Урицкого района.

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 3 « Школа-интернат» входят здания –

- школа-интернат

- медпункт

-прачечная

- ул. Садовая 18

-ул. Садовая 20

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 4 «Райпо» входят здания – индивидуальный предприниматель Егорушкин, адм.здание пенсионного фонда, детский сад №1, архив Урицкого района, магазин Престиж, адм.здание ВДПО, пекарня, Урицое райпо, узел связи, аптека эркофарм, МУП» Бытсервис», почта, вокзал, ИП Лоскутова,ИП Тарасова,ИП Кузичкина, ИП ТарасоваН. Магазин Тандер, магазин ОАО железнодорожная палата, магазин ЭЛЛИС, адм.здание регистрационного, ул.Привокзальная3,ул.Привокзальная 4.

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 5 « Дом культуры» входят здания –

-дом молодежи

-школа искусств

-дом культуры

-краеведческий музей

-раздевалка спортивного корта

В зону  действия системы теплоснабжения  котельной № 6 « ЦРБ» входят здания

- поликлиника

-стационар

-кухня-

-гараж

-ул.пер.Лесной 1

5) .«Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии»

Котельная № 1 «Кинотеатр»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:1418 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

Котельная № 2 «Школа»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 2076 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

Котельная №3 « Школа-интернат»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 1491 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

Котельная №4 « Райпо»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 1193 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

Котельная №5 « Дом культуры»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах:  319 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

Котельная №6 « ЦРБ»

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах: 1141 Гкал

Нормативы потребления тепловой энергии :0,235Гкал/кв.м.

6).     «Баланс теплоносителя»

Котельная №1 « Кинотеатр»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

Котельная №2 « Школа»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

Котельная №3 «Школа-интернат»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

Котельная №4 «Райпо»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

Котельная №5 «Дом культуры»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

Котельная №6 «ЦРБ»

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя-5м3/ч

7). «  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

котельная №1  «Кинотеатр»

вид топлива –газ 228,0 т. м3

котельная №2  «Школа»

вид топлива –газ  304,08 т. м3

котельная №3  «Школа-интернат»

вид топлива –газ  223,23  т. м3

котельная №4  «Райпо»

вид топлива –газ  232,02 т. м3

котельная №5  « Дом  культуры»

вид топлива –газ  57,49 т. м3

котельная №  « ЦРБ»

вид топлива –газ  172,01 т. м3

8). «Технико - энономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций

9). « Тарифы на тепловую энергию»

Урицкое МУП»Теплоэнерго»

Тариф на тепловую энергию в 2015г:2179,06

Тариф на тепловую энергию в 2016г:2322,81

Тариф на тепловую энергию в 2017г: 2413,09

Тариф на тепловую  энергию в 2018г:2503,01

10). «Описание существующих технических и технологичсеких проблем в системах теплоснабжения»

Проблемы развития систем теплоснабжения: финансовые.

11). «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Котельная № 1 «Кинотеатр»

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 12451 м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит :12451 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет: 1418  Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит: 1418 Гкал/год.

Котельная № 2  «Школа»

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 16793  м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит:16793 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет:  2076 Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит : 2076 Гкал/год.

Котельная № 3  «Школа-интернат»

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 12014 м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит:12014 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет:  1491 Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит: 1491 Гкал/год.

Котельная № 4  «Райпо »

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 9790 м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит:9790 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет:  1193 Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит: 1193 Гкал/год.

Котельная № 5  «Дом культуры»

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 2736 м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит:2736 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет:  319Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит: 319Гкал/год.

Котельная № 6  ЦРБ»

а) Площадь отапливаемых фондов в 2017 г. составляет: 6717 м2.

Планируемая площадь отапливаемых фондов к 2026 г составит :6717 м2;

б) Объем потребления тепловой энергии в 2017г составляет:  1141 Гкал/в год.

Планируемый объем потребления тепловой энергии к 2026 г составит: 1141Гкал/год.

12). « Предложения по новому  строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой  энергии»

В связи с износом технологического оборудования требуется:

Реконструкция:  котельная №1 «Кинотеатр», котельная №4 «Райпо».

13). «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей»

Котельная №  1 «Кинотеатр» -  замена тепловых сетей

Котельная №  2 « Школа» -  замена  тепловых сетей

14) «Перспективные топливные балансы»

Для всех источников выработки тепловой энергии на территории поселения предусматривается единый источник топлива – газ

В 	пгт 	Нарышкино	организовано 	централизованное водоснабжение.

Протяженность водопроводных сетей – 36,6 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей.

Мощность водозабора муниципального образования Нарышкино составляет 1,15 тыс. куб. м/сутки. Среднегодовое количество воды, отпускаемое потребителям составляет 0,230 млн. куб. м/год,

в том числе населению 0,192 млн. куб. м/год и бюджетным организациям – 0,019 млн. куб. м/год, прочим потребителям – 0,0185 млн. куб. м/год.

Норма потребления воды составляет 200 л/сутки на человека.

Таблица 2.1.2.1

Динамика тарифов на питьевую воду

в муниципальном образовании городского поселения Нарышкино

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, руб. /м3 |  |  |  |
| ООО «Жилводсервис» | 34,5 | 35,5 | 36,73 |

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы».

2.1.2. Газоснабжение

Газификация пос. Нарышкино осуществляется природным газом.

Одиночная протяженность уличной газовой сети городского поселения составляет 75868,00 м.

К основным направления расходования газа относятся: приготовление пищи; энергоноситель для тепловых источников; технологические нужды промышленности.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

#### 2.1.3. Электроснабжение

Нарышкинский межрайонный филиал АО «Орелоблэнерго» осуществляет электроснабжение потребителей, находящихся в пределах административных границ пгт. Нарышкино. Центром электропитания является ПС "Нарышкино" 110/35/10 кВ энергосистемы ПАО «МРСК-Центр Орелэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям населения осуществляется через сеть подстанций по линиям 10/0,4 кВ. Загрузка трансформаторов составляет 14978 кВа. Общая протяженность ВЛ-10/0,4кВ составляет 77,6км.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий  электропередачи составляют: 110кВ-20м,35 кВ-15 м.,1- кВ-10 м., по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Общий объем электроэнергии переданный по сетям Нарышкинского межрайонного филиала АО «Орелоблэнерго» составил 8945,4 тыс.кВт/ч.

В сетях ежегодно, согласно инвестиционных программ, проводят ремонтные работы по реконструкции и модернизации электрооборудования.

#### 2.1.4. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования городского поселения Нарышкино сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в поселке, но и на прилегающих территориях.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устанавливаются выгребные ямы или локальные емкости.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории муниципального образования городского поселения Нарышкино. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации муниципального образования городского поселения Нарышкино. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов находится в удовлетворительном состоянии.

Но есть в системе сбора и вывоза отходов потребления моменты, не отвечающие санитарно-техническим требованиям:

- часть площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

- отсутствуют площадки временного хранения отходов;

- на 	территории 	домовладений 	отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и

### энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципальное образование городское поселение Нарышкино насчитывает 98 многоквартирных домов. Жилищный фонд обслуживается управляющей компанией  ООО «ЖИЛВОДСЕРВИС»,.

Жилищный фонд муниципального образования городского поселения Нарышкино оборудован коллективными приборами учета тепловой энергии и воды не в полном объеме, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 года №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования городского поселения Нарышкино разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования городского поселения».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку 	систем 	отопления, 	холодного 	и 	горячего водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- внедрение частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизацию 	включения-выключения 	внешнего 	освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка 	электрических 	сетей 	для 	снижения 	потерь

электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

## 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели 	эффективности 	производства 	и 	транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования городского поселения Нарышкино без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение 	бесперебойной 	подачи 	качественной 	воды 	от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

3.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2018 г. – 1 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2018 г. – 20%; 2025 г. – 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2018 г. – 20%; 2025 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2018 г. – 15%; 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

### Параметры надежности

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную 	с 	максимальным 	ущербом 	(или 	способность 	системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

### Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить 	потери 	в 	магистральных, 	распределительных 	и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

- Организовать службу по утеплению квартир, подъездов на базе ООО «Кромской жилкомсервис», а также бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

### Параметры качества обслуживания

- Предоставлять 	услуги 	теплового 	комфорта 	с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать 	термостатические 	вентили 	желающим 	для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать 	взаимодействие 	с 	поставщиками, 	позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном 	выражении 	в 	результате 	повышения 	энергетической 	и общеэкономической эффективности деятельности.

3.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1

км сетей в год: 2018 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2018 г. – 70%; 2025 г. – 45%.

- Уровень потерь воды: 2018 г. – 15%; 2025 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2018 г. – 15%; 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового

строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

### Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

### Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать 	капитальные 	затраты 	в 	модернизацию 	системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

3.3. Водоотведение:

- Построить канализационный коллектор и очистные сооружения.

3.4. Электроснабжение:

### Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

### Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить 	снижение 	технических 	и 	коммерческих 	потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить 	пропускную 	способность 	электрических 	сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации

электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков.

### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе

задач;

- Возместить 	капитальные 	затраты 	в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

## 4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского поселения Нарышкино, бюджета муниципального образования Урицкого района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования городского поселения Нарышкино носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

## 5. 	УПРАВЛЕНИЕ 	ПРОГРАММОЙ 	И 	КОНТРОЛЬ

## ЗА 	ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией муниципального образования городского поселения Нарышкино, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования городского поселения Нарышкино.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования городского поселения Нарышкино, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования городского поселения Нарышкино.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования городского поселения Нарышкино.